## Slide 1: Elosztóhálózati tréningszimulátor alkalmazási tapasztalatai
Beda Endre

## Slide 2: Az Üzemirányítás értékei
1. Mindenkit vigyünk haza
2. Pörögjön a mérő
3. Legyen kedvünk bejárni dolgozni
4. Jobban
Munkatársak Motiváció
Munkabiztonság Környezet
Ügyfél Üzlet
Állandó fejlődési igény, megfelelni a mindenkori kihívásoknak
Ügyfél
MEKH
TRÉNINGSZIMULÁTOR

## Slide 3: Tartalom
Üzemirányítási szervezetünk
Az eszköz
Szervezeti háttér kialakítása
Mire használjuk, és milyen módszertannal
Előkészítés, gyakorlatok fajtái
A tréning
Értékelés
Hogyan tovább

## Slide 4
Kereszt feljogosítások ÜIK-k és KDSZ-ek között
(Összetett, sokrétű diszpécseri követelmények)
- ÜIK üzemirányítók
EED
ETI
EDE
Győr
Debrecen
Pécs
Kaposvár
Szolnok
Veszprém
KDSZ üzemirányítók
Szervezeti felépítés, működés
Üzemelőkészítők

## Slide 5
E T I
E E D
E D E
E L M Ű
É M Á S Z
D É M Á S Z
V
V
V
V
V
V
A tréningszimulátor jelenlegi terjedelme
Eredmény:
A tanuló látja a teljes E.ON hálózat kapcsolási képét és az analóg mennyiségeket. A teljes hálózat kapcsolható.
A kiválasztott 46 alállomáson és a hozzájuk tartozó hálózatokon teljes értékűen gyakorolhatja az üzemirányítást.

## Slide 6
Siemens Spectrum
Pécsi szerverközpont
Üzemirányítási helyszínek
SCADA-másolat
Szimulátor munkaállomás
NTS
(Hálózati modell)
Tanulói mh.
Tanulói mh.
Tanulói mh.
Tanulói mh.
Tanulói mh.
Tanulói mh.
Tréneri mh.
Tréneri mh.
Tréneri mh.
Tréneri mh.
Tréneri mh.
Irányítástechnika adatátviteli hálózat
Az NTS felépítése – SCADA kapcsolata

## Slide 7
Üzemirányítói munkahely
Üzemirányítói munkahely
Éles SCADA
Szimulátor SCADA
NTS hálózat
SCADA hálózat – Éles rendszer
Üzemirányítói munkahely
Kapcsolat
Adatbázis frissítés
Jogosultság beállítás
Az Üzemirányítói munkahely (MMI) átkapcsolása az éles SCADA rendszer és a szimulátor között
Bármelyik SCADA munkahely lehet gyakorló és tréneri munkahely is.
Tetszőleges számú gyakorló munkahely
Jelenleg 1 tréneri munkahely

## Slide 8: Szervezeti háttér kialakítása
ÜIK üzemelőkészítő
ÜIK vezető
Kijelölt üzemirányító
x6
3 KDSZ üzemelőkészítő
1 Kijelölt üzemirányító
Trénerek, támogatók kiképzése:
  egynapos szállítói képzés,
  majd ~egy hónapos betanulás
2016. közepére
24 képzett mts:
8 Tréner
16 Támogató
KDSZ
ÜIK
KDSZ szakterület vezető,
Főelosztóhálózat irányítási tr

## Slide 9
1. Meglévő állomány fejlesztése
Különleges helyzetek felismerése, kezelése
Új megoldások kipróbálása, a jó gyakorlatok elterjesztése
Kereszthelyismeret bővítése, szinten tartása
Tudásszint mérés objektív módszerekkel, évente vizsga
Együttműködés fejlesztése
Stressz-tűrés növelése
2. Új diszpécserek betanítása
SCADA kezelés begyakorlása
Normál üzemviteli feladatok (tervszerű, üzemzavari) gyakorolása
„Helyismeret” megszerzése
Feljogosító vizsga letétele
Mire használjuk a tréningszimulátort?
Finomítás,
javítás
Gyakorlás
Oktatás
Mérés

## Slide 10
1. A Gyakorlat típusa szerint
Egy helyzet SCADA-ban történő kezelése
Teljes folyamat gyakorlása
2. Tanulók száma szerint
Egyéni
Csoportos
A képzés módszertana

## Slide 11
PKDSz
PKDSz
KÜIK
PÜIK
GyKDSz
EDE
EED
ETI
DKDSz
KÜIK
PÜIK
A képzések kiszolgálása, a folyamatos üzem biztosítása mellett

## Slide 12
1. A tréning megtervezése
A cél és célszemélyek meghatározása
Ehhez illeszkedő forgatókönyv kiválasztása, megírása
2. A környezet kialakítása
Munkahelyek
Személyzet
3. A forgatókönyvek fajtái
Egyszerűtől (egy zárlat, normál lefutás)
…
a legbonyolultabbig (több zárlat, összetett tartalék és fedővédelmi működések, védelmek, automatikák, kapcsolók, SCADA időleges v. tartós hibái, fals információk, emberi tévesztések…)
Előkészítés

## Slide 13
1. Lefolytatás
Szerepek:
  Tréneri
  Megfigyelő
  Értékelő
2. Megfigyelés
Értékelő lap kitöltése
3. Értékelés, visszajelzés
SCADA napló és értékelő lap alapján
A tréning

## Slide 14
1. A szimulátor fejlesztése
Gyakoribb hálózat frissítés
Aktív területek bővítése
Több tréneri munkahely egyszerre
2. Trénerek fejlesztése
Trénerek tudásmegosztása
Nagy erőforrás igény => főállású tréner (?)
3. Gyakoribb, egyenszilárd tréningek
- Hangsúly a csoportos tréningeken
Hogyan tovább?
Szimulátor fejlesztése
Trénerek fejlesztése
Képzések

## Slide 15: Köszönöm a figyelmet!